URZĄD GMINY SPYTKOWICE

powiat  wadowicki

________________________________________________

34-116 Spytkowice, ul Zamkowa 12, tel. : 33  87 91 820, fax : 33 87 91 560

www.spytkowice.net.pl , e-mail ; gmina@spytkowice.net.pl

Znak : IT 271.2.22.2011 J.S

Spytkowice dnia 26.05.2011r

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12,  34 – 116 Spytkowice przyjmuje oferty

cenowe na  : Wykonanie   nakładki bitumicznej  ul. Kolejowa   we wsi Półwieś

1.Prace obejmować  będą :

Wykonanie   nakładki bitumicznej  ul. Kolejowa   we wsi Półwieś tj,

- koryta wykonanego mechanicznie  gł.30cm – 120.000 m2

- robót ziemnych – 36,000m3

- podbudowy z kruszyw łamanych   (warstwa dolna) gr. 20 cm  -120 m2

- podbudowy z kruszyw łamanych (warstwa górna) gr. 10 cm -120 m2

- plantowanie poboczy  mechanicznie grubość ścinania 10cm   - 67,500m2

- wyrównanie istniejącej podbudowy   gr 7cm -29,820 m3

- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)-358,500 m2

- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)-358,500m2

- Nawierzchnie z frezu asfaltowego  - warstwa górna o gr. 7 cm - uzupełnienie pobocza drogi- 67,500m2

zgodnie z załączonym przedmiarem robót , który stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.

2. Termin realizacji  zamówienia : 30.06.2011r

3. Gwarancja :

Gwarancja na wykonane roboty min. 36 miesięcy  od daty bezusterkowego, końcowego odbioru robót.

4. Uprawnieni do kontaktu z Wykonawcami :

Referat Techniczno Inwestycyjny   w Urzędzie Gminy Spytkowice  tel : 033 8791820 wew. 44

Termin przyjazdu wykonawcy celem dokonania wizji lokalnej w terenie należy wcześniej uzgodnić.

5. Warunki wymagane od wykonawców:

1. Zobowiązuje się  wykonawcę  do zapoznania się z terenem  drogi  oraz  sprawdzeniem przedmiaru  robót (załącznik nr 2 do ogłoszenia).O wszystkich  błędach  i rozbieżnościach należy niezwłocznie zawiadomić  w celu ustosunkowania się  do wykrytego błędu i dokonania korekty  zleconego zakresu robót

2.  Prace należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót  i obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego. Wbudowany  materiał powinien  posiadać  odpowiednie parametry i atesty,  które Wykonawca winien okazać na żądanie Inspektora Nadzoru oraz dołączyć do materiałów odbiorowych.

3  Zobowiązuje się wykonawcę  do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi  zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

4.  Zapewnić Inspektorowi Nadzoru pełną dostępność do robót i zobowiązuje się informować Inspektora Nadzoru, kiedy roboty zanikające lub ulegające zakryciu będą gotowe do odbioru.

Wszystkie powyższe uwarunkowania mają zostać uwzględnione  w cenach  jednostkowych poszczególnych asortymentów robót kosztorysu ofertowego, który będzie stanowił załącznik nr 2  do oferty.

6. Oferty należy składać:

Załączony formularz nr 1  oraz  kosztorys nr 2 do ogłoszenia należy wypełnić i złożyć osobiście na Dzienniku podawczym, parter Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12 lub przesłać na adres Urzędu Gminy Spytkowice, faksem (033) 879 15 60, e-mail: umowy@spytkowice.net.pl do dnia  2.06.2011r

Z poważaniem,

Wójt  Gminy Spytkowice

mgr  Mariusz Krystian

do  wiadomości:

- strona internetowa

-  tablica ogłoszeń ( załączniki do pobrania w pok.nr 21)

Sporządził :

Załącznik nr 1 do ogłoszenia

Formularz   Ofertowy.

Nawiązując do ogłoszenia zamieszczonego   na stronie internetowej www.spytkowice.net.pl na  wykonanie zadania:

Wykonanie   nakładki bitumicznej  ul. Kolejowa   we wsi Półwieś

1.  Oferujemy    wykonanie zamówienia  objętego zaproszeniem:

cena netto .....................zł   +  23% VAT ............... zł   =   ..................... zł brutto.

słownie brutto………………………………………………………………………

zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym

2.   Udzielamy gwarancji……………………….. od   daty końcowego odbioru robót .

3.   Termin  wykonania robót  :      30.06.2011r

Oświadczenie :

Oświadczam/y, że  spełniamy warunki udziału określone w ogłoszeniu, zapoznaliśmy się z wykonaniem przedmiotu zamówienia  i nie wnosimy zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, ponadto oświadczam/y że,

- Posiadam/y   potencjał    techniczny, a także  dysponuje/my  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Posiadam/y  odpowiednie ubezpieczenie od  odpowiedzialności cywilnej

W przypadku  wyboru oferty  zobowiązuje/my się dostarczyć:

- wpis do działalności gospodarczej

- podpisać umowę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

- uprawnienia  budowlane osoby do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej,  zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt. 2  oraz art. 14 ust. 1 pkt  2a  ustawy  z dnia 7 lipca   1994r  z aktualnym  wpisem do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

……………………………..

/podpis  -  pieczęć   wykonawcy/

Załącznik nr 2 do ogłoszenia

KSIĄŻKA   PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Remont drogi ul. Kolejowa |
| 1 | KNNR 6 0101-03 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników | m2 |  |  |
|  |  | 40*3 | m2 | 120,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 120,000 |
| 2 | KNNR 1 0202-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. | m3 |  |  |
|  |  | 40*3,0*0,3 | m3 | 36,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 36,000 |
| 3 | KNNR 6 0113-02 | Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm | m2 |  |  |
|  |  | 40*3 | m2 | 120,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 120,000 |
| 4 | KNNR 6 0113-05 | Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm | m2 |  |  |
|  |  | 40*3 | m2 | 120,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 120,000 |
| 5 | KNNR 6 1301-05 | Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm | m2 |  |  |
|  |  | 135*2*0,25 | m2 | 67,500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 67,500 |
| 6 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 |  |  |
|  |  | 135*3,0+6*3,5 | m2 | 426,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 426,000 |
| 7 | KNNR 6 0107-01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm - gr. 7 cm, | m3 |  |  |
|  |  | (135 *3,0+6,0*3,5)*0,07 | m3 | 29,820 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 29,820 |
| 8 | KNNR 6 0308-01 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) | m2 |  |  |
|  |  | 135*2,5+6*3,5 | m2 | 358,500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 358,500 |
| 9 | KNNR 6 0309-01 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) | m2 |  |  |
|  |  | 135*2,5+6*3,5 | m2 | 358,500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 358,500 |
| 10 | KNNR 6 0309-07 | Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km Krotność = 15 | t |  |  |
|  |  | 35,6708+27,4253 | t | 63,096 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 63,096 |
| 11 | KNNR 6 0204-04 analogia | Nawierzchnie z FREZU ASFALTOWEGO - warstwa górna o gr. 7 cm - UZUPEŁNIENIE POBOCZA DROGI | m2 |  |  |
|  |  | 135*2*0,25 | m2 | 67,500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 67,500 |